# Műszaki tartalom

A műszaki tartalom az adás-vétel szerződés alapja.

Amennyiben vevők a fenti tartalomtól el kívánnak térni, arra külön megállapodás keretében lehetőség van a megjelölt anyagárak figyelembevételével.

1. Alapozás

Vasbeton sávalapok készülnek a külső és belső tartófalak alatt –0,90 alapozási síkon 5o cm szélességgel C1o betonminőséggel 4x12/ 40x40x50/6 vasalattal.

2. Lábazat

A sávalapokon 30-as kibetonozott zsalukő lábazat készül. A lábazatok közé tömörített feltöltés kerül.

A feltöltésre és a lábazatokra 10 cm vasalt aljzatbeton készül hálós vasalattal C12 beton minőséggel.

3. Vízszigetelés

Az épület talajnedvesség elleni vízszigetelése 1 rtg bitumenes vastag-lemez anyagú vízszintes padló és falszigetelés.

Az emeleti fürdőszobában kenhető szigetelés készül.

4. Falak

Az épület földszinti és tetőtéri tartó- és térelválasztó falazata 30-as hőszigetelő kézi falazó blokk tégla falazat.

A lakások között 2x20 cm-es kézi falazó blokk elválasztó falak épülnek.

A válaszfalak 10 cm-es válaszfallapokból falazottak.

A nyílások felett előregyártott elemekből készülnek az áthidalások.

5. Födémek

Az épület földszint feletti födéme 60 cm-enként elhelyezett egy. vb. E gerendás és béléstestes vb. födém, 5 cm vasalt felbetonnal, vasbeton koszorúval a főfalakon.

A koszorú vasalata 4x12 hossz vasalat 6/30 kengyel vasalattal.

A földszinti aljzaton 5 cm lépésálló hőszigetelésen 5 cm simított aljzatbeton készül.

A tetőtéri aljzaton 2 cm lépésálló hőszigetelésen 5 cm simított aljzatbeton készül.

6. Fedélszék

A fedélszék a talpszelemenekre támaszkodó szarufás fogópáros fa fedélszék, az engedélyezett tervben szereplő formában.

A tető héjazata beton cserép.

A faanyagot beépítés előtt tűz-, rovar- és gombamentesítő szerrel kezelik.

A ereszképzés látszó gyalult szarufás, felülről hajópadlóval burkolva, pácolva és kültéri lazúrral kezelve.

A bádogos szerkezetek horganyzott acéllemez anyagúak, natúr színben.

7. Felületképzés és burkolatok

A falak külső oldalon 5 cm dryvit rendszerű hőszigetelő burkolaton simított fedővakolat készül.

A belső függőleges felületen 2xglettelt és 2xfestett simított vakolat készül.

A mennyezet előregyártott vázon gipszkarton burkolatú.

A padlóburkolatok anyaga az engedélyezett tervdokumentáció alaprajzain feltüntetett.

A vizes helyiségekben 2,00 méteres magasságig oldalfali csempeburkolat készül. A konyhában a konyhapult felett 60 cm-es magasságban készül csempeburkolat.

A hidegpadló és csempeburkolatok 3000 Ft/nm a melegpadló burkolatok 2000Ft/nm anyagáron számoltak.

8. Nyílászárók

Az épületen alkalmazott nyílászárók típus kialakításúak.

A külsők 1,0 W/m2K értékű hőszigetelő üvegezésűek, 5 kamrás és fehér műanyag szerkezetűek.

A belső ajtók utólag elhelyezhető laminált MDF lapokból és tokozatból állóak.

Az ajtók vasalattal, tokozattal és lappal, tömör kivitelben 27.500.Ft/db áron számolva.

9. Kémények

Az épületben nem készül kémény.

10. Fűtés, melegvíz

A lakásban radiátoros központi fűtés készül, helyiségenként méretezett fehér színű lap radiátorokkal, fürdőben törölköző szárítós radiátorral.

A fűtőkészülék gázüzemű DUVAL típusú, zárt égésterű kombi készülék, függőleges füstgázelvezetéssel, a tetőtéri fürdőszobában elhelyezve.

Melegvíz a fenti készülékkel előállítva.

11. Szennyvízelvezetés

A tervben jelölt helyekről, pvc vezetékkel, az utcai rendszerre csatlakoztatva.

12. Vízvezeték

A terven jelölt berendezési tárgyak ellátása, épületen kívül KPE, épületen belül 5 rétegű alumínium betétes műanyag csövekkel.

Kiállások épülnek a mosó- és mosogatógéphez, illetve egy külső fali kerti locsolás céljára.

13. Szaniter árú, csaptelepek

A terven jelölt berendezési tárgyakhoz csaptelep.

Akril fehérfürdőkád:

Zuhanyzó, 80x80 fehér műanyag tálca, bizt. Ü. elv.

Wc, Zala kerámia

Mosdó, zalakerámia, fehér

14. Elektromos hálózat

Az épület az utcai rendszerre csatlakoztatva, földkábellel.

Belső hálózat műanyag védőcsövezésben MT 3x1,5 rézvezetékkel az alapellátáshoz, 3x2,5 rézvezetékkel a tűzhelyhez, előszobában elhelyezett kismegszakítókkal, világítótestek nélkül.

Elektromos kapcsolók és dugaljak Prodax minőségűek fehér színben, átlag 5 db helyiségenként kiosztással.

A nappaliban és a hálószobában 1-1 tv illetve telefon kiállás épül.

Riasztó hálózat előkészítve a szerelvényezésig.

15. Gázhálózat

Az épület az utcai rendszerre csatlakozik.

A lakásfűtő készülék ellátása rézcső kiépítéssel.

16. Hőszigetelések

Az engedélyezett tervdokumentációban szereplő rétegfelépítésekben szereplő anyagú, vastagságú és minőségű hőszigetelések készülnek.

17. Utcai kerítés

Az ingatlan utcai homlokvonalán új kerítés épül.

Kibetonozott zsalukő oszlopok között kibetonozott zsalukő lábazat készül.

A lábazat felett acél zártszelvény szerkezeten áttört kivitelű pácolt fenyő fa deszkázat készül.

A személybejáró oldalt nyíló rendszerű, a két gépkocsi beálló toló rendszerű, acél zártszelvény szerkezettel és áttört pácolt fenyő deszkázattal.

18. Térburkolatok

A meglévő és sérült utcai betonjárda , hasonló anyagokkal és méretben újra épül.

A gépkocsi beállók és az utcáról az épülethez vezető járda viacolor burkolatú.