Családi házak építése során előforduló falszerkezetek U értéke

Falszerkezetek tervezése során érdemes végiggondolni, hogy a szigetelés függvényében hogyan változik a hőátbocsájtási tényező értéke (a táblázat a Winwatt program segítségével készült, normál falazóhabarcs és Austrotherm AT-H80 expandált polisztirol anyagú hőszigetelés használatát feltételezve):

| Családi házak jellemző falszerkezeteinek hőátbocsájtási tényezője hőszigetelés nélküli ill. hőszigetelt állapotban |
| --- |
| Falszerkezet | Szigetelés |
| Megnevezés | Test- sűrűség | Hővezetési tényező | Fal- vastagság | nélkül | 3 cm | 6 cm | 8 cm | 10 cm | 12 cm | 14 cm | 18 cm |
|  | kg/m3 | W/mK | cm | W/m2K |
| Vasbeton | 2400 | 1,55 | 15 | 3,80 |  | 0,57 | 0,44 | 0,36 | 0,30 | 0,27 | 0,21 |
| Km. tömör tégla | 1700 | 0,88 | 25 | 1,95 |  | 0,50 | 0,40 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,20 |
| B30 tégla | 1460 | 0,64 | 30 | 1,44 |  | 0,47 | 0,38 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,20 |
| Porotherm 38 pincetégla | 900 | 0,280 | 38 | 0,64 |  | 0,33 | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,17 |
| Porotherm 30 N+F | 800 | 0,197 | 30 | 0,58 |  | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,16 |
| Porotherm 38 N+F | 800 | 0,207 | 38 | 0,50 |  | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,15 |
| Porotherm 44 N+F | 800 | 0,183 | 44 | 0,39 | 0,30 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,14 |
| Porotherm 30 HS | 650 | 0,171 | 30 | 0,52 | 0,37 | 0,29 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
| Porotherm 38 HS | 650 | 0,179 | 38 | 0,43 | 0,33 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,15 |
| Porotherm 44 HS | 650 | 0,166 | 44 | 0,35 | 0,28 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,14 |
| Ytong 30 P2-0,5 | 500 | 0,130 | 30 | 0,40 | 0,31 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,14 |
| YTONG 37,5 P2-0,5 | 500 | 0,130 | 37,5 | 0,33 | 0,26 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,13 |