Homlokzati hőszigetelés házilag

Meglévő épületeknél a fallégzés megtartása mellett páraáteresztő hőszigetelésre van szükség. Ezt az EPS hőszigetelő lapokkal érthetjük el. A hőszigetelés házilag megszünteti a helyiségekben a párakicsapódás okozta problémákat.

A homlokzati hőszigetelést házilag a következő lépésekben készíthetjük el.

1./ A hőszigetelő rendszer elkészítését a lábazati sin felrögzítésével kezdjük. Amit tiplivel felfúrunk közvetlenül a lábazat fölé.

2./ A flexibilis polisztirol ragasztót a víz fokozatos hozzáadásával, keverőszárral, kenhető állagúra keverjük.

3./ A hőszigetelés házilagos elkészítésénél, egyik nagyon fontos lépésnél tartunk. A hőszigetelő lapokat a szélein (nem a vastagsága mentén) és a felületén 5-6 ponton kenjük be ragasztóval tappancs szerűen, ami kissé kiemeli a falsíkból a lapokat, ezzel biztosítva a kb. 1-2mm hézagot a fal és a hőszigetelő lap között ami biztosítja a szellőzést.

4./ A hőszigetelő lapok felragasztását és beállítását síkban (fektetett téglalap) és kötésben végezzük.

5./ A ragasztó megszáradását követően dübelezni kell (minimum 6 db/m2).

6./ A lapokat csiszolópapírral csiszoljuk síkba.

7./ A sarkokba az élvédő profilt felragasztjuk.

8./ A ragasztót a hőszigetelő lapra fogazott simítóval felhordjuk majd ebbe beágyazzuk az üvegszövetet, és a ragasztót elsimítjuk. Az üvegszövetnél 10-20 cm-es átfedést kell biztosítani.

9./ Száradás után vakolatot vagy festéket hordunk fel rá.

Ezzel a homlokzat hőszigetelése házilag elkészült.

Az épületek hőszigetelésénél házilag nagy figyelmet kell fordítani a lábazat hőszigetelésére. A homlokzattól eltérően ellenállóbb anyagokat kell alkalmazni a lábazaton.

A lábazati hőszigetelést házilag a következő lépésekben készíthetjük el

1./ A ragasztót a víz fokozatos hozzáadásával, keverőszárral, kenhető állagúig keverjük.

2./ A zártcellás XPS hőszigetelő lapokat a szélein és a felületén 5-6 ponton kenjük be ragasztóval és kötésben, síkban felragasztjuk.

3./ Dübelezzük a hőszigetelő lapokat (minimum 6 db/m2). Dübelezni csak a vízszigetelés felett szabad.

4./ A lapokat csiszolópapírral csiszoljuk síkba.

5./ Az élvédő profilt felragasztjuk.

6./ A ragasztót a hőszigetelő lapra fogazott simítóval felhordjuk majd ebbe beágyazzuk az üvegszövetet, és a ragasztót elsimítjuk. Az üvegszövetnél 10-20 cm-es átfedést kell biztosítani.

7./ Száradás után vékonyvakolat alapozót viszünk fel ecsettel vagy teddyhengerrel.

8./ Végső rétegként lábazati úgynevezett mozaik vakolatot lehet felhordani.

Ezzel a lábazati hőszigetelés házilag is elkészült.

Jó munkát, sok sikert kívánok a hőszigetelés házilagos elkészítéséhez.