Falazás szabályai

Ha olyan elemeket használunk az építkezés során, amelyek összeépítése egyszerű, akkor jelentősen meggyorsíthatjuk a helyszíni beépítést, és a hibalehetőségek arányát is csökkenthetjük. Létezik néhány alapszabály, amelyet a falazatok építésénél figyelembe kell venni. Vegyük sorra őket!

Porotherm Rendszer

A Porotherm Építési Rendszer egyik alkotóeleme a Porotherm falazat (másik a födém), amely Porotherm tégla, áthidalók és habarcsok felhasználásával készül. A téglák közötti kapcsolódás úgynevezett nútféderes kapcsolat, amelynek révén jobb a hőszigetelés, kisebb habarcsfelhasználás érhető el és gyorsabb a beépítés. 
A rendszer előnyei közé tartozik, hogy az építési anyagok gyorsabban és kevesebb helyről beszerezhetők, kevesebb szakmai kérdésben kell dönteni az építkezés folyamán és a helyszínen, a téglaelemeknek köszönhetően kiváló hőszigetelő, hőtároló és páradiffúziós képességekkel rendelkezik. A rendszerek használatát könnyebb átlátni, így a helyszíni ellenőrzés könnyebben megvalósítható. Továbbá az sem elhanyagolható szempont, hogy egy-egy nagyobb építési egységért a gyártó vállalja a felelősséget. 
Kétféle Porotherm falazati rendszert különböztetünk meg: az egyik a Porotherm habarcstáskás rendszer, amely habarcstáskás falazási technológiával készül. A szorosan egymás mellé helyezett téglák oldalát nem szabad habarcsal megkenni, hanem a vízszintes habarcsréteg készítésénél az egyes téglák között lévő habarcstáskákat kell teljesen kitölteni habarccsal.

A Porotherm Építési Rendszerben a Porotherm 38, a Porotherm 38 Pincetégla, a Porotherm 30, a Porotherm 30 Objekt falazóelemek tartoznak ehhez a falazási technológiához. A másik, a Porotherm nútféderes rendszer, amely esetében a nútféderes kialakítású függőleges hézagba habarcsot egyáltalán nem kell tenni, csak a téglák hornyos - eresztékes oldalait kell szorosan egymásba illeszteni, ezért a habarcsfelhasználás - és így a munkaidő szükséglet is - lényegesen alacsonyabb, mint más falazási mód esetén. A falazás szinte automatikus és a sok beépített levegőnek köszönhetően lényegesen jobb a fal hőszigetelő képessége. E termékek esetén a megnevezésnél az N+F jelzés mutatja, hogy a termék nútféderes kialakítású. A Porotherm Építési Rendszerben a 10 és 12 cm vastag válaszfaltéglák, valamint a 20, 25, 30, 38 és 44 cm vastagságú nútféderes kézi falazóelemek tartoznak ehhez a falazási technológiához.

Falazás előtt néhány előkészítő mozzanat vár az építkezőre, például a Porotherm téglákat nagy pórustérfogatuk miatt nedvesíteni szükséges, hogy ne szívják el túl gyorsan a vizet a habarcsból. A nedvesítés egyik lehetséges módja a fólia lebontása után a rakatban a téglák végiglocsolása soronként gumitömlővel. Következő lépésként meg kell határozni az alaptest vagy a födém legmagasabb pontját egy tömlős szintezővel. Ezután ki kell alakítani egy vízszintes habarcságyat, amely kiegyenlíti a szintkülönbségeket, és sík felületet biztosít az építendő fal számára. Amennyiben vízszintes, nedvesség elleni szigetelés szükséges, akkor a megfelelő szélességű vízszigetelő rétegeket is ekkor kell elkészíteni. Lassan már hozzá lehet fogni a falazási munkálatoknak, de előtte még további két fontos feladatot meg kell említeni: a hosszméreteket egy léc segítségével kell ellenőrizni, és a 12,5 cm-es távolságú osztásokat bejelölni. A falmagasság ellenőrzése egy másik lécen történik, és itt kell a sormagasságnak megfelelő távolságokat is bejelölni (23,8 cm téglamagasság + átlag 1,2 cm átlagos fugavastagság = 25 cm).

Kezdődhet a játék!

Most már kezdődhet a játék! A falazást a falsarkoknál kell kezdeni, a megnedvesített téglákat teljes felületükön habarcságyba kell helyezni. A sarokba elhelyezett téglákat vízmértékkel és gumikalapáccsal pontosan be kell állítani, a vízszintes méreteket is ellenőrizni kell. Amennyiben a falsarok kialakításához illesztőelemek szükségesek, úgy azokat egész elemből fűrészeléssel kell előállítani. Az így kialakított sarokpontokon az egyenes téglasorok kialakítása céljából a tégla felső élén zsinórt célszerű kifeszíteni. 
Falazáskor a vízszintes fuga vastagsága 8-16 mm között változhat, átlagosan 1,2 cm. A sormagasság így betartható, amelyet az előkészített mérőléccel lehet ellenőrizni. A fal függőlegességét először vízszintezővel, majd a negyedik sortól kezdve függőónnal kell ellenőrizni. A vízszintes habarcshézag kialakításánál gondosan ügyelni kell arra, hogy az a téglák külső éléig teljesen ki legyen töltve. A vízszintes hézagból kitüremkedő felesleges habarcsot kőműveskanállal le kell húzni. A téglák végleges helyükre illesztésénél, a hagyományos téglafalazatoknál megszokott kőműveskalapács helyett gumikalapácsot kell használni. A falazóblokkokat kötésben kell falazni. A falvégekre és falnyílásokhoz gyártott szélű egész, illetve feles elem kerüljön. Gyártott feles elem hiányában a feles elemek egész elemből fűrészeléssel is előállíthatók. Derékszögtől eltérő falsarok vagy a tégla méretrendjétől eltérő méretű falak esetén az elemek fűrésszel egyedileg méretre szabhatók. Amennyiben alkalmazásuk nem kerülhető el, a felesnél kisebb méretű elemeket a fal általános szakaszán, a fal belsejében kell elhelyezni, szintén kötésben falazva. 
A téglák méretre vágásához a gépi fűrészek közül elsősorban az ún. 'Alligátor' típusúak ajánlhatók. Ezek általában elektromos meghajtású, fordulatszám-szabályozóval ellátott készülékek és keményfém-betétes, ellenmozgású fűrészlappal működnek. A fűrészlapok méretének, illetve a vágási hossznak a megválasztásakor arra kell ügyelni, hogy azok hosszabbak legyenek, mint a vágási felület legnagyobb mérete. A fűrészlapok végének mindenképpen a vágási felületen túl kell érni, mert ha a fűrészlapok vége a vágási felületen belül marad, akkor a fogak letörhetnek. A kézi fűrészek közül is a keményfém-betétes típusok ajánlhatók. Ezek használatakor a vágási sík vonalában a tégla felületét körben néhány mm mélyen be kell vágni, majd a tégla teljes szétfűrészelését ezután lehet megkezdeni úgy, hogy az előre kialakított hornyok vezetik a fűrészlapot.