Térburkolás házilag:

Kitűzés: A legfontosabb szempont a használat mellett a víz elvezetése a megfelelő lejtések megadása. A tapasztalatok szerint a méterenkénti 2 cm -es esés az ideális a térburkolatok -nál. Itt beáálíthatjuk azt is, hogy a sorok úgy jöjjenek ki , hogy ne kelljen vágni követ a szélekre, elég legyen a gyári félköveket használni. 

Alap kiszedése: Céljától függően különböző mélységűre szedjük ki a viacolor térburkolat alapját. Kiszámolása egyszerű : a térkő általában 6 cm vastag és ehhez hozáadjuk az ágyazó v. fektető réteg 2 cm -jét, amit tömörítve számolunk. A teherhordó réteg gyalogos forgalomnál 12 - 15 cm, gépjármű forgalomnál 25-35 cm vastag tömören. Itt térek ki a tömör m3 akkor a kiásott föld nem fog beleférni egy 1 m3 -es konténerbe, mert a tömörödőtt föld fellazul. Ez vissza felé úgy igaz, hogy 1 m3 laza földet beleteszünk egy 1 m3 -es gödörbe és azt megfelelő gépekkel rétegenként tömörítjük , akkor nem fog megtelni a gödör. A gyakorlatban mi általában 30 %-os lazulással és tömörődéssel számolunk. Amikor kiszedjük a burkolatok alapját nagyon fontos , hoy mindenhol egyenletesen mély területet kapjunk. Azért fontos az egyenletes mélység mert a behordott anyag egyenletesen fog tömörödni és ahol mélyebbre szedtük a kívánatosnál ott többet fog süllyedni a döngölésnél a teherhordó réteg. Ezt csak aprólékos munkával lehet korrigálni. A döngölésnél fontos szabály, hogy egyszerre ne tömörítsünk 10 cm vastagabb réteget és azt is csak lapvibrátorral. Minden réteget legalább 3-szor dolgozzunk meg. Amikor az utolsó réteget állítjuk be, hogy akivánt szintre tömörödjön, akkor vegyük figyelembe, hogy pl: 4 cm laza anyag kb 3 cm-re fog betömörödni. A különböző magasságokat , úgy tudjuk bemérni hogy a viacolor térburkoló kő tervezett végleges magasságában kifeszítünk zsinórokat és ettől a zsinórtól mérünk vissza.

Fektető vagy ágyazóréteg lehúzása. Ha jól dolgoztunk a teherhordó réteg végleges tömörített szintje 8 cm-re van a tervezett burkolat szinttől 6 cm-es kőnél. Erre tesszük az ágyazó réteget. A már a fennt említett módon a kifeszített szintező zsinór alá 5,3 cm-re 20*40-es zártszelvényt fektetünk. A zártszelvény alá anélkül , hogy megemelnénk betömörítjük az fektető anyagot kéz éllel. A lehúzó sineket olyan messzire tegyük egymásttól, hogy a lehúzó fa átérje azt és lehetőleg ne legyen nagyobb a távolság mint 2,5m. A beállított sineken a léccel lehúzzuk az anyagot a léc jobbra - balra mozgatásával. Amikor ezzel készen vagyunk kivesszük a síneket és a helyét kőműves kanállal betöltjük és betömőrítjük. Az így elkészült felületre fektetjük a térburkoló követ.

A jó minőségű térkő méret azonos és ezért könnyű dolgozni vele. Fontos, hogy egyszerre mindig csak egy raklapot bontsunk meg mert magassági eltérés viszont lehet a kőnél. A lerakásnál ha nem jól beállított szegély kőhöz megyünk akkor mindenképpen használjunk zsinórt . Ezzel tudjuk beállítani az első sor egyenességét és a derék szöget is kitűzhetjük vele ami irányt ad . 5 maximum 10 lerakott soronként ellenőrizzük az irányokat, mert ilyenkor egy gumikalapács segítségével még könnyen korrigálhatjuk az esetleges hibákat. A mintából adódóan valószinűleg a szélekre félköveket kell berakni, vagy méretre kell vágni a köveket.

Besöprés döngölés . A lefektetett burkolatot ki kell fugázni lehetőleg száraz kvarc homokkal. Amikor tele söpörtük a fugákat homokkal, akkor kereszt írányban gumilapos lapvibrátorral megdöngöljük a felületet. Döngölés előtt a felesleges homokot el kell távolítani. Ezt legalább kétszer elvégezzük majd az utolsó besöprésnél már nem kell teljesen tisztára takarítani a felületet mert a szél és a víz még tele tölti a fugákat. Készen vagyunk!